## Slide 1
计算机组成原理综合实验课程
实验二
控制器与取指电路设计与实现

## Slide 2: Controller的设计
ALUOp
Control
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
MemRead
①
⑩
③
⑤
④
⑦
⑨
②
⑧
Branch
ALUctr[1:0]
ALU_op[2:0]
func[5:0]
op[5:0]
⑥
为了简化设计，控制器由控制单元Contrl和ALU控制单元组成，控制器结构如下所示。

## Slide 3: Controller的设计
Input |  | Oupput |  |  |  |  |  |  | 
 |  | RegDst | RegWrite | ALUSrc | MemWrite | MemRead | MemtoReg | Branch | ALUctr[1:0]
指令 | op[5:0] |  |  |  |  |  |  |  | 
RT | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0
lw | 100011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0
sw | 101011 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 0
beq | 000100 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 1
lui | 001111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1
控制单元Contrl的输入与输出之间的关系如下：

## Slide 4: Controller的设计
指令 | func[5:0] | 功能 | ALUctr[1:0] | ALU_op[2:0]
R-Type | 100000 | Add | 10 | 000
 | 100010 | Sub |  | 100
 | 100100 | And |  | 001
 | 100101 | Or |  | 101
 | 100110 | Xor |  | 010
lw | XXXXXX | 取数 | 00 | 000
sw |  | 存数 |  | 
beq |  | 分支 | 01 | 100
lui |  | 置高位 | 11 | 110
ALU控制单元的输入与输出关系

## Slide 5: Controller的设计
用Verilog HDL语言编程实现该控制器；
生成并查看综合后的RTL层电路；
编写测试代码并仿真。
实验要求

## Slide 6: Controller的设计
参考RTL层电路

## Slide 7: Controller的设计
参考仿真结果波形

## Slide 8: 取指电路的设计
PC
ADD
ADD
<<2
MUX
Z
B_addr
B
4
Reset
Clock
Fetch
addr
取指电路如下图所示，利用实验一完成的ADD、PC寄存器、多路选择器和左移两位模块，实现该取指电路。
注意：两个ADD部件中，一个ADD的一端输入固定为4.

## Slide 9: 取指电路的设计
用Verilog HDL语言实现该控制器；
生成并查看综合后的RTL层电路；
编写测试代码并仿真。
实验要求

## Slide 10: 取指电路的设计
参考RTL层电路

## Slide 11: 取指电路的设计
参考仿真结果波形